## Slide 1: ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА для не электротехнического персонала аттестуемого на I группу по электробезопасности МАОУ Каскаринская СОШ

## Slide 2: Основные понятия Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества

## Slide 3: 1.1. Группа I по электробезопасности распространяется на не электротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

## Slide 4: Присвоение группы I по электробезопасности осуществляется в виде проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током с регистрацией в Журнале учета присвоения группы I по электробезопасности.

## Slide 5: Опасность поражения электрическим током характерна еще и тем, что пострадавший не может оказать себе помощь, а при неумелом оказании помощи может пострадать и тот, кто оказывает помощь.

## Slide 8: Биологическое выражается в раздражении и возбуждении живых клеток организма, что приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, нарушению нервной системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут наблюдаться обмороки, потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки). При тяжелой электро травме смерть может наступить мгновенно.

## Slide 9: 2.4. По степени тяжести электротравмы классифицируются по четырем степеням: • I степень – судорожное сокращение мышц без потери сознания; • II степень – судорожное сокращение мышц и потеря сознания; • III степень – потеря сознания и нарушение функций сердечной деятельности и дыхания; • IV степень – клиническая смерть.

## Slide 10: Ожоги подразделяются на четыре степени: • I степень – покраснение кожи; • II степень – образование пузырей; • III степень – обугливание кожи; • IV степень – обугливание подкожной клетчатки, мышц, сосудов и т.п..

## Slide 12: Виды поражения электрическим током:
электрические ожоги, подразделяются на токовые (контактные), дуговые и комбинированные;
• электрические метки (знаки) – специфические поражения кожи электрическим током;
• металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла (сварочные работы), расплавившегося под воздействием электродуги;
• механические повреждения – следствие резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока или падения с высоты при освобождении от действия электрического тока;
• электроофтальмия – поражение органов зрения (электродуга);
• электрический шок – своеобразная тяжелая нерворефлекторная реакция организма, сопровождающаяся серьезными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ;
• электрический удар – возбуждение живых тканей организма электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

## Slide 13: Продолжительность воздействия тока. Тяжесть поражения зависит от продолжительности воздействия электрического тока. Время прохождения электрического тока имеет решающее значение для определения степени телесного повреждения.

## Slide 17: Путь электрического тока через тело человека

## Slide 18
Условия внешней среды и сами помещения, в которых находится электроустановки, являются факторами влияющими на тяжесть поражения электрическим током.
Помещения делятся на три категории:
• помещения без повышенной опасности;
• помещения с повышенной опасностью;
• особо опасные помещения.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них хотя бы одного из следующих условий:
• токопроводящая пыль, сажа;
• сырость – относительная влажность воздуха длительно превышает 75%;
• высокая температура воздуха – длительно превышает 35°С;
• токопроводящий пол – металлический, железобетонный, каменный, земляной;
• возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлическим элементам технологического оборудования или металлическим конструкциям здания и металлическим корпусам оборудования.
Особо опасные помещения характеризуются наличием:
• высокой влажности воздуха – близко к 100%, «капает с потолка»;
• химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрооборудования;
• одновременным наличием двух или более признаков помещений с повышенной опасностью.

## Slide 19: Категории безопасных помещений, где используются электроустановки, не существует. Опасность поражения электрическим током в любых помещениях существует всегда!

## Slide 21: В быту

## Slide 22: помни

## Slide 23: Внешние признаки неисправности электроустройств
наличие трещин и сколов у корпусов приборов и пусковых устройств, ненадежное их крепление на основах;
наличие оголенных токоведущих частей;
ненадежное скрепление элементов электроустройств (плохое соединение половинок штепсельной вилки, ослабленное крепление штырей) могущие вызвать короткое замыкание;
потертость, подпалы, изломы на подводящих шнурах, особенно в месте входа шнура в колодку штепсельной вилки и прибор;
неплотная посадка штепсельной вилки в розетку;
появление дыма, специфического запаха горящей резины или пластмассы, перегрев и искрение.

## Slide 24: Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования
Оборудование с внешним питанием в зависимости от способа защиты от поражения электрическим током подразделяются на IV класса
оборудование I класса безопасности в дополнении к основной изоляции
имеет заземляющий контакт вилки сетевого шнура или зажим на корпусе с
постоянным присоединением к сети, служащим для присоединения доступных для
прикосновения металлических частей к внешнему заземляющему устройству;
приборы II класса безопасности в дополнение к основной изоляции
имеют зажим для присоединения доступных для прикосновения металлических частей к внешнему заземляющему устройству, вилка сетевого шнура не имеет заземляющего контакта;
электрооборудование III класса безопасности (с двойной или усиленной изоляцией,
имеет, кроме основной изоляции, дополнительную, у ввода
сетевого шнура в корпус – знак) и не требует защитного заземления или зануления;
приборы IV класса питаются от изолированного источника тока с переменным
напряжением не более 24 В или постоянным напряжением не более 50 В и
не имеют цепей с более высоким напряжением, не нуждаются в защитном
заземлении или занулении.

## Slide 25: Если степень защиты (класс) не указана в маркировке на оборудовании или в инструкциях по эксплуатации (паспорте) или они утеряны, то такие приборы должны быть проверены инженерно-техническим персоналом для определения пригодности к дальнейшей безопасной эксплуатации.
Для защиты от поражения электрическим током все доступные для прикосновения металлические части оборудования I и II классов должны быть заземлены или занулены.
В помещении, где эксплуатируется электрооборудование, радиаторы и металлические трубы отопления, водопровода, канализационные и газовые системы должны быть закрыты деревянными решетками или другими диэлектрическими заградительными приспособлениями, а полы должны быть не токопроводящими.

## Slide 26: Работать с несправным оборудованием можно только после устранения неисправности и наличии соответствующей записи в журнале технического обслуживания лицом, отвечающем за исправность электрооборудования.
Прежде, чем приступить к работе с оборудованием ВАЖНО предварительно ознакомиться с принципом его работы и правилами безопасной эксплуатации (паспорт или инструкция)
НЕДОПУСТИМО проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части (для I и II классов).

## Slide 27
НЕДОПУСТИМО:
самостоятельно устранять неисправности электрооборудования, ремонт осуществляет работник требуемой квалификации и только после отключения прибора от сети.
применять в помещениях электроплитки с открытыми спиралями, электрообогреватели без защитных ограждающих устройств и другие электроприемники, имеющие части под напряжением, доступные для прикосновения.
класть провода переносных ламп и электрифицированных инструментов на влажные поверхности, горячие предметы, в места, где они могут подвергнуться трению, скручиванию, натяжению.
Протирать мокрыми тряпками электроустановки, включенные в сеть.
Обмывать стены там, где установлены электроприборы, проложены кабели и провода.

## Slide 29: Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока.

## Slide 31: Защитные средства при электротравмах

## Slide 32: При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший

## Slide 38: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!